СОДЕРЖАНИЕ

| 1. ПАСПОРТ АДАПТИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ (ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ) ПРАКТИКИ | 4 |
| --- | --- |
| 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ (ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ) ПРАКТИКИ | 8 |
| 3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ (ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ) ПРАКТИКИ | 9 |
| 4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ (ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ) ПРАКТИКИ | 14 |
| 5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ (ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ) ПРАКТИКИ | 16 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ | 18 |

1. ПАСПОРТ АДАПТИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ (ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ) ПРАКТИКИ

1.1. Область применения программы

Программа учебной (производственной) практики является частью основной профессиональной образовательной программы по профессии 18511 Слесарь по ремонту автомобилей. Программа составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по профессии 23.01.03 Автомеханик в части освоения  знаний, умений и навыков и создания благоприятных условий для приобретения  первоначального практического опыта и соответствующих профессиональных компетенций:

ПК 1.2* Выполнять работы по различным видам технического обслуживания.

ПК 1.3* Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять неисправности.

Программа используется в профессиональной подготовке обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), выпускников специальных (коррекционных) общеобразовательных школ 8-го вида при освоении профессии 18511 Слесарь по ремонту автомобилей, с учетом характеристики работ Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих.

По окончании обучения обучающимся присваивается квалификация – Слесарь по ремонту автомобилей 1-го, 2-го разряда.

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273 «Об образовании в Российской Федерации», профессиональное обучение и профессиональное образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на основе программы, адаптированной для обучения данной категории обучающихся.

1.2. Цели и задачи программы

Основу содержания программы практики составляют элементарные сведения об основных приемах выполнения работ по разборке отдельных простых узлов; назначении и правилах применения используемых слесарных и контрольно-измерительных инструментах; сведения о наименовании и маркировке металлов, масел, топлива, тормозной жидкости, моющих составов.

Цель программы:

1. Приобретения  первоначального практического опыта и соответствующих профессиональных компетенций по осваиваемой профессии.

2. Социальная адаптация обучающихся к будущей профессиональной деятельности.

Задачи программы:

образовательные:

- сообщать обучающимся сведения о технологическом оборудовании, инструментах и приспособлениях для технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств;

- знакомить с приемами выполнения работ по разборке отдельных простых узлов;

- способствовать формированию профессионального словарного запаса;

воспитательные:

- воспитывать аккуратность при выполнении работ;

- формировать навыки потребности в общественной оценке и самооценке, потребности занимать достойное место среди других людей;

развивающие:

- развивать наблюдательность при выполнении работ;

коррекционные:

- развивать познавательную деятельность;

- развивать словесно-логическую и зрительную память;

- развивать недостатки моторики обучающихся;

- развивать устойчивость внимания.

1.3. Требования к результатам освоения программы

С целью освоения программы практики и создания благоприятных условий для формирования соответствующих профессиональных компетенций обучающийся должен:

уметь:

- выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для слесарных работ;

- снимать и устанавливать простые узлы автомобиля;

- определять неисправности и объем работ по их устранению и ремонту;

- определять способы и средства ремонта;

- использовать специальный инструмент, приборы, оборудование;

знать:

- основные приемы выполнения работ по разборке отдельных простых узлов;

- назначение и правила применения используемого слесарного и контрольно-измерительных инструментов;

- наименование и маркировку металлов, масел, топлива, тормозной жидкости, моющих составов;

- основные сведения об устройстве автомобилей и мотоциклов;

- порядок сборки простых узлов;

- приемы и способы разделки, сращивания, изоляции и пайки электропроводов;

- основные виды электротехнических и изоляционных материалов, их свойства и назначение;

- способы выполнения крепежных работ и объемы первого и второго технического обслуживания;

- назначение и правила применения наиболее распространенных универсальных и специальных приспособлений и контрольно-измерительных инструментов;

- основные механические свойства обрабатываемых материалов;

- назначение и применение охлаждающих и тормозных жидкостей, масел и топлива;

- правила применения пневмо- и электроинструмента;

- систему допусков и посадок; квалитеты и параметры шероховатости;

- основы электротехники и технологии металлов в объеме выполняемой работы.

Для достижения целей и задач программы практики наряду с практической работой используются методы: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый, коммуникативный, информационно-коммуникативный, методы контроля, самоконтроля и взаимоконтроля.

Для достижения оптимальных результатов освоения программы практики, обучение проводится по трехуровневой системе с учетом психофизических особенностей обучаемых, с учетом зоны ближайшего развития по Выготскому Л.С. (ЗБР).

По уровню обучаемости группа условно разделена на три подгруппы (классификация Воронковой В.В.). Деление обучающихся на три подгруппы произведено с учетом возможностей усвоения ими учебного материала.

К первой группе относятся обучающиеся, которые наиболее успешно овладевают программным материалом в процессе фронтального обучения. Большинство заданий ими выполняется самостоятельно, при выполнении заданий, требующих переноса знаний в новые условия, в основном, правильно используют имеющийся опыт, объяснения даются относительно обобщенно, на доступном их возможностям уровне. При выполнении сравнительно сложных видов работ им нужна активизирующая помощь преподавателя.

Во вторую группу входят обучающиеся, также достаточно успешно обучающиеся в группе. Однако в ходе обучения эти дети испытывают несколько большие трудности, чем контингент первой группы. Они, в основном, понимают фронтальное объяснение преподавателя, неплохо запоминают изучаемый материал, но без помощи учителя обобщения и выводы делать не могут. Перенос знаний в новые условия их не затрудняет, но при этом у обучающихся снижается темп работы, допускаются ошибки, которые могут быть исправлены с незначительной помощью педагога.

К третьей группе относятся обучающиеся, которые с трудом усваивают программный материал, нуждаясь в разнообразной помощи со стороны преподавателя. Им трудно определить главное в изучаемом, отделить его от второстепенного, установить логическую связь частей. Они, далеко не полностью понимая фронтальное объяснение, нуждаются в дополнительных конкретных разъяснениях. Их отличает низкая самостоятельность. Темп усвоения материала у этих обучающихся значительно ниже, чем у детей, отнесенных ко второй группе. Они нуждаются в постоянной коррекции своих действий преподавателем. Затем однотипные упражнения они выполняют сами, пока не встретятся с новым видом работы.

1 группа

| Знать | Уметь |
| --- | --- |
| - основные приемы выполнения работ по разборке отдельных простых узлов; - назначение и правила применения используемого слесарного и контрольно-измерительных инструментов; - наименование и маркировку металлов, масел, топлива, тормозной жидкости, моющих составов; - основные сведения об устройстве автомобилей и мотоциклов; - порядок сборки простых узлов; - приемы и способы разделки, сращивания, изоляции и пайки электропроводов; - основные виды электротехнических и изоляционных материалов, их свойства и назначение; - способы выполнения крепежных работ и объемы первого и второго технического обслуживания; - назначение и правила применения наиболее распространенных универсальных и специальных приспособлений и контрольно-измерительных инструментов; - основные механические свойства обрабатываемых материалов; - назначение и применение охлаждающих и тормозных жидкостей, масел и топлива; - правила применения пневмо- и электроинструмента; - систему допусков и посадок; квалитеты и параметры шероховатости; - основы электротехники и технологии металлов в объеме выполняемой работы. | - самостоятельно выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для слесарных работ; - самостоятельно (по технологической карте) снимать и устанавливать простые узлы автомобиля; - определять неисправности и объем работ по их устранению и ремонту; - определять способы и средства ремонта; - использовать специальный инструмент, приборы, оборудование; |

2 группа

| Знать | Уметь |
| --- | --- |
| - основные приемы выполнения работ по разборке отдельных простых узлов; - назначение и правила применения используемого слесарного и контрольно-измерительных инструментов; - основные сведения об устройстве автомобилей и мотоциклов; - порядок сборки простых узлов; - основные виды электротехнических и изоляционных материалов, их свойства и назначение; - назначение и правила применения наиболее распространенных универсальных и специальных приспособлений и контрольно-измерительных инструментов; - основные механические свойства обрабатываемых материалов; - назначение и применение охлаждающих и тормозных жидкостей, масел и топлива; - основы электротехники и технологии металлов в объеме выполняемой работы. | - под руководством наставника выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для слесарных работ; - под руководством наставника снимать и устанавливать простые узлы автомобиля; |

1.4. Количество часов на освоение программы

Учебная практика – 100 часов;

Производственная практика – 144 часов.

1.5. Формы текущего и итогового контроля

Учебная практика предусмотрена для закрепления теоретических знаний и приобретения необходимых первичных умений выполнения простых работ.

Для обучающихся предусмотрено предоставление индивидуальных заданий, что дает возможность самостоятельно выполнять предлагаемые задания в индивидуальном темпе, и обеспечивают сознательное усвоение материала, направленное на успешное овладение профессией.

Результаты освоения профессиональных компетенции отслеживаются через выполнение дифференцированных практических задании для 1 – 2 группы обучающихся по В.В.Воронковой. Выполняются практические задания на зачетном занятии по производственной практике, в производственной мастерской, время 60 мин.

Выполнение практического задания направлено на оценку освоения формирования умения. Для оценки освоения умения: декомпозируем умения на этапы выполнения практического задания. Каждому этапу работы разрабатываем показатели оценки и критерии оценки. Формулировка типового задания аналогична для обучающихся первой и второй группы. Задача, поставленная перед первой группой, предусматривает обоснование выбора технологии, для обучающихся 2 группы рекомендуется осуществить технологию по технологической карте. По мере выполнения работы обучающимися мастер и эксперт фиксируют результаты оценки каждого этапа работы в оценочной ведомости. На основании анализа оценочной ведомости определяется, освоил или не освоил обучающийся умение и присваивается разряд согласно квалификационной характеристики.

Использование в разработке рабочей программы дифференциации учебных требований к разным категориям обучающихся с учетом их индивидуальных особенностей развития и разноуровневых форм текущего и итогового контроля позволяют каждому обучающемуся спроектировать индивидуальный развивающий образовательный маршрут профессионального обучения и быть успешным.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ (ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ) ПРАКТИКИ

Результатом освоения программы практики является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) – Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта, в том числе профессиональными (ПК*) и общими (ОК*) компетенциями, указанными в ФГОС по профессии 23.01.03 Автомеханик.

| Код | Наименование результата освоения программы практики |
| --- | --- |
| ПК 1.2* | Выполнять работы по различным видам технического обслуживания. |
| ПК 1.3* | Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять неисправности. |
| ОК 1* | Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2* | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. |
| ОК 3* | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. |
| ОК 6* | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 7* | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). |

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

| Код ПК | Наименование тем учебной практики | Количество часов по темам | Виды работ, которые должен выполнить обучающийся | Содержание учебных занятий | Уровень освоения знаний | Формы текущего контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ПК 2.2* ПК 2.4* | Тема 1.1.. Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности в учебных мастерских. | 2 | Правила работы в слесарной мастерской, основное оборудование и инструменты, применяемые в процессе работы. Охрана труда, пожарная и электробезопасность. Экскурсия на предприятие. Знакомство с местом будущей практики. Основные цеха предприятия и работы выполняемые в них. Режим труда и отдыха предприятия. | Знакомство с принципами работы в слесарной мастерской, с оборудованием, Техника безопасности при проведении слесарных работ. Пожарная безопасность. Экскурсия на предприятие. Знакомство с местом будущей практики | 2 | Поэтапный контроль наблюдение |
| ПК 2.2* ПК 2.4* | Тема 1.2. Изготовление коробочки для хранения болтов. | 6 | 1. Разметка по чертежу 2. Рубка металла 3. Гибка металла 4. Опиливание металла 5 .Клепка | Комплексные применение слесарных операций при изготовлении коробочки для хранения болтов. | 2 | Поэтапный контроль наблюдение |
| ПК 2.2* ПК 2.4* | Тема 1.3. Разборка и сборка автомобиля на узлы и агрегаты | 12 | Демонтаж и монтаж ДВС, трансмиссии, тормозной системы, рулевого управления, несущей системы, кабины. | Технология разборки и сборки автомобиля. Особенности разборки и сборки типичных соединений и сопряжений. Сохранение проработанности и обеспечение сохранение деталей при разборке. Оборудование, инструменты и приспособления применяемые при разборке и сборке | 2 | Поэтапный контроль наблюдение |
| ПК 2.2* ПК 2.4* | Тема 1.4.Ремонт систем и механизмов ДВС | 14 | 1.Ремонт КШМ и ГРМ. 2.Ремонт системы охлаждения и смазки. 3. Ремонт системы пуска. | Определение и устранение основных неисправностей двигателя. Проверка системы охлаждения. Охлаждающие жидкости, их характеристика и применение. | 2 | Поэтапный контроль наблюдение |
| ПК 2.2* ПК 2.4* | Тема 1.5. Ремонт механизмов силовой передачи. | 12 | 1. Ремонт муфт сцепления. 2. Ремонт коробок передач. 3. Ремонт карданных передач. 4.Ремонт задних мостов. | Определение и устранение неисправностей механизмов силовой передачи. | 2 | Поэтапный контроль наблюдение |
| ПК 2.2* ПК 2.4* | Тема 1.6. Ремонт ходовой части. | 6 | 1. Ремонт рам. 2..Ремонт колес. 3. Ремонт переднего моста. 4. Ремонт рессор и амортизаторов. | Определение и устранение неисправностей ходовой части | 2 | Поэтапный контроль наблюдение |
| ПК 2.2* ПК 2.4* | Тема 1.7. Ремонт органов управления. | 6 | 1.Ремонт рулевого механизма и органов управления. 2.Тормозная система. | Определение и устранение неисправностей органов управления. | 2 | Поэтапный контроль наблюдение |
| ПК 2.2* ПК 2.4* | Тема 1.9. Ремонт кабин и кузовов. | 6 | 1. Ремонт кабин . 2.Ремонт кузовов. | Определение и устранение неисправностей кабин и кузовов. | 2 | Поэтапный контроль наблюдение |
| ПК 2.2* ПК 2.4* | Тема 1.10.Ремонт системы питания дизельного двигателя. | 10 | 1. Проверка работоспособности топливной аппаратуры без снятия ее с двигателя. 2.Проверка и регулировка форсунок. 3.Снятие и установка форсунок и топливного насоса. | Определение и устранение основных неисправностей системы питания н дизельного двигателя. | 2 | Поэтапный контроль наблюдение |
| ПК 2.2* ПК 2.4* | Тема 1.10.Ремонт системы питания карбюраторного двигателя. | 10 | 1. Проверка и регулировка карбюратора на холостом ходу 2.Проверка и регулировка бензонасоса 3.Снятие и установка карбюратора | Определение и устранение основных неисправностей системы питания карбюраторного двигателя. | 2 | Поэтапный контроль наблюдение |
| ПК 2.2* ПК 2.4* | Тема 1.11.Ежедневное обслуживание автомобилей | 4 | 1.ЕТО авт. ГАЗ 2.ЕТО авт. ЗИЛ 3. ЕТО авт. КамАЗ 4. ТО №1 авт.ВАЗ | Определение и устранение неисправностей узлов и механизмов | 2 | Поэтапный контроль наблюдение |
| ПК 2.2* ПК 2.4* | Тема 1.12.Техническое обслуживание №. 1 | 4 | 1. ТО №1 авт. ГАЗ 2. ТО №1авт. ЗИЛ 3. ТО №1авт. КамАЗ 4. ТО №1 авт.ВАЗ | Определение и устранение неисправностей узлов и механизмов. | 2 | Поэтапный контроль наблюдение |
| ПК 2.2* ПК 2.4* | Тема 1.13. Техническое обслуживание №. 2 | 4 | 1. ТО №2 авт. ГАЗ 2. ТО №2авт. ЗИЛ 3. ТО №2авт. КамАЗ 4. ТО №2авт.ВАЗ | Определение и устранение неисправностей узлов и механизмов | 2 | Поэтапный контроль наблюдение |
| ПК 2.2* ПК 2.4* | Тема 1.14. Сезонное техническое обслуживание | 4 | 1. ТО №2 авт. ГАЗ 2. ТО №2авт. ЗИЛ 3. ТО №2авт. КамАЗ 4. ТО №2авт.ВАЗ | Определение и устранение неисправностей | 2 | Поэтапный контроль наблюдение |

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

- – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

- – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);

- – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).

3.1. Содержание программы производственной практики

| Код ПК | Наименование тем производственной практики | Количество часов по темам | Виды работ, которые должен выполнить обучающийся | Содержание учебных занятий | Уровень освоения знаний | Формы текущего контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Тема 1. Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности в производственных мастерских. Прием автомобиля в ремонт. Проведение ЕО, ТО-1,ТО-2,СО | 30 | Применять свои знания и умения по ТБ и пожарной безопасности На производстве | Экскурсия на предприятие. Знакомство с местом будущей практики ознакомление с целями -мотивация деятельности -инструктирование, формирование ориентировочной основы учебно-производственной деятельности по новой теме (показ, объяснение приемов, способы работы, показ процессов -пробные выполнения изучаемых новых трудовых приемов, умений; -закрепление требований безопасности труда; Деятельность обучающихся: -самостоятельная работа, -разбор типичных ошибок, допущенных дефектов; -сообщение оценок; -уборка рабочих мест | 2 | Индивидуальный контроль |
|  | Тема 2. Шиномонтаж, балансировка колес. | 30 | Производить снятие колес, шиномонтаж, заклейка камер, заклейка покрышек, выполнять ремонт бескамерных шин (установка жгута). Правильно пользоваться оборудованием для балансировки колес, выполнять балансировку колес. | ознакомление с целями -мотивация деятельности -инструктирование, формирование ориентировочной основы учебно-производственной деятельности по новой теме( показ, объяснение приемов, способы работы, показ процессов -пробные выполнения изучаемых новых трудовых приемов, умений; -закрепление требований безопасности труда; Деятельность обучающихся: -самостоятельная работа, -разбор типичных ошибок, допущенных дефектов; -сообщение оценок; -уборка рабочих мест | 2 | Индивидуальный контроль |
|  | Тема 3. Ремонт передней и задней подвесок. | 30 | Производить снятие и замену шаровых при помощи съёмников, снимать и ремонтировать (если обслуживаются) амортизаторы, замена пружин. Снятие ступицы, проверка состояние подшипников (по необходимости замена). Производить снятие рессор, производить ремонт и замену, устанавливать в обратной последовательности. | ознакомление с целями -мотивация деятельности -инструктирование, формирование ориентировочной основы учебно-производственной деятельности по новой теме( показ, объяснение приемов, способы работы, показ процессов -пробные выполнения изучаемых новых трудовых приемов, умений; -закрепление требований безопасности труда; Деятельность обучающихся: -самостоятельная работа, -разбор типичных ошибок, допущенных дефектов; -сообщение оценок; -уборка рабочих мест | 2 | Индивидуальный контроль |
|  | Тема 4. Частичный ремонт рулевого управления и тормозной системы. | 30 | Снятие, замена рулевых тяг. Проверка рулевого колеса и колонки, герметичность системы усилителя (замена трубопровода, хомутов); проверка колодок (на наличие износа), снятие колодок и замена. Проверка герметичности тормозных шлангов, при большом износе замена. Прокачка гидропривода тормозов. | ознакомление с целями -мотивация деятельности -инструктирование, формирование ориентировочной основы учебно-производственной деятельности по новой теме( показ, объяснение приемов, способы работы, показ процессов -пробные выполнения изучаемых новых трудовых приемов, умений; -закрепление требований безопасности труда; Деятельность обучающихся: -самостоятельная работа, -разбор типичных ошибок, допущенных дефектов; -сообщение оценок; -уборка рабочих мест | 2 | Индивидуальный контроль |
|  | Тема 5. Ремонт и обслуживание приборов электрооборудования. | 24 | Регулировка ремня генератора (при износе замена). Проверка и замена предохранителей. Замена лампочек ближних и дальних фар. Обслуживание АКБ: (снятие, доливка жидкости, зарядка, установка). Стартер (снятие, замена, установка). Генератор (снятие, замена, установка). | ознакомление с целями -мотивация деятельности -инструктирование, формирование ориентировочной основы учебно-производственной деятельности по новой теме (показ, объяснение приемов, способы работы, показ процессов -пробные выполнения изучаемых новых трудовых приемов, умений; -закрепление требований безопасности труда; Деятельность обучающихся: -самостоятельная работа, -разбор типичных ошибок, допущенных дефектов; -сообщение оценок; -уборка рабочих мест | 2 | Индивидуальный контроль |

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

- – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

- – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)

- – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

# 4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ

# (ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ) ПРАКТИКИ

4.1. Требования к документации, необходимой для реализации практики

- Порядок организации и прохождения практики обучающимися  Филиала Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики Хакасия «Хакасский политехнический колледж»;

-  Отчет по производственной практике;

- Аттестационный лист;

- Дневник производственной практики;

- Договор о проведении практики студентов;

- Приказ о направлении студентов на практику;

- Расписание занятий практики;

- Справка преподавателю практики о нахождении на предприятии с целью проверки и руководства практики студента.

- Ведомость отчетов по практике.

4.2. Требования к материально-техническому обеспечению практики

Оборудование мастерской и рабочих мест «Слесарная мастерская»: автоматизированное рабочее место преподавателя, автоматизированные рабочие места обучающихся, интерактивная доска, наборы механизированных и немеханизированных инструментов и приспособлений, наглядные пособия (плакаты, таблицы), методические пособия по обработке деталей, станки, верстаки (верстаки слесарные одноместные с подъемными тисками, станок вертикально-сверлильный, станок сверлильный настольный, станок точильный двухсторонний), заготовки, инструмент: измерительный, поверочный и разметочный; для ручных работ; для обработки резанием, приспособления и принадлежности.

Оборудование мастерской и рабочих мест «Техническое обслуживание и ремонт»: автоматизированное рабочее место преподавателя, автоматизированные рабочие места обучающихся, интерактивная доска, наборы механизированных и немеханизированных инструментов и приспособлений, учебно-наглядные пособия, инструкционные карты, технологическая документация, учебная и справочная литература, средства информации, станки, заготовки, набор измерительных инструментов, узлы и агрегаты автомобилей.

4.3. Требования к руководителям практики

Руководитель практики:

- составляет план-график практик, график консультаций и доводит их до сведения студентов;

- составляет график целевых проверок и осуществляет согласно ему целевые проверки обучающихся на местах практики;

- оформляет индивидуальные задания на практику;

- проводит индивидуальные или групповые консультации в ходе практики;

- контролирует ведение документации по практике;

- участвует в оценке общих и профессиональных компетенций студента, освоенных им в ходе прохождения производственной практики;

- формирует совместно с руководителем практики от организации аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения обучающимся  профессиональных компетенций,

- составляет график защиты отчетов обучающимися;

- по окончанию практики представляет отчет о практике обучающихся с анализом  и предложениями по внесению дополнений или изменений в программу практики с учетом руководителей практики от организаций.

4.4. Требования к обучающимся

Обучающиеся в период прохождения практики обязаны:

- выполнять задания, предусмотренные программой практики;

- соблюдать действующие в организации правила внутреннего трудового распорядка;

- строго соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности.

# 5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И (ИЛИ) ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

В период прохождения практики обучающимся ведется дневник практики (форма дневника   - Приложение В. Порядка организации и прохождения практики обучающимися  Филиала Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики Хакасия «Хакасский политехнический колледж»).

Обучающийся, проходящий производственную практику, вникает в деятельность предприятия (цеха, участка), исследуя нюансы будущей профессии. В дневник ежедневно заносятся все выполненные задания и  норма времени на их выполнение. Записи в дневнике составляются четко, лаконично и грамотно.

За каждый день (каждую выполненную работу)  в дневнике выставляется оценка руководителя практики от организации (наставника).

По результатам практики обучающимся составляется отчет, который утверждается организацией.

Содержание отчета должно свидетельствовать о закреплении обучающимся знаний, умений, приобретении практического опыта, формировании общих и профессиональных компетенций, освоении профессионального модуля.

Оформление отчета осуществляется в последний день практики, после чего он вместе с дневником и производственной характеристикой сдается руководителю практики от образовательного учреждения.

Обучающийся после прохождения практики по графику защищает отчет по практике. По результатам защиты обучающимися отчетов выставляется зачет по практике.

Письменный отчет о выполнении работ включает в себя следующие разделы:

- титульный лист;

- содержание;

- практическая часть;

- выводы;

- дневник, приложения.

Работа над  отчетом по  практике  должна позволить руководителю оценить уровень развития общих и профессиональных  компетенций выпускника.

Текст отчета должен быть подготовлен с использованием компьютера в Word, распечатан на одной стороне белой бумаги формата А4 (210x297 мм). Цвет шрифта - черный, межстрочный интервал - полуторный, гарнитура - Times New Roman, размер шрифта - 14 кегль.

| Результаты (освоенные общие и профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля |
| --- | --- | --- |
| Выполнять работы по различным видам технического обслуживания. | - подготовка рабочего места; - правила работы в мастерской по ремонту и техническому обслуживанию; - основное оборудование и инструменты, применяемые в процессе работы; - охрана труда, пожарная и электробезопасность; - снятие колес, капота легкового автомобиля, снятие передней подвески; - разборка системы охлаждения, системы смазки, приборов системы зажигания; - разборка тормозной системы в соответствии с требованиями охраны труда и техники безопасности; - контроль качества выполняемой работы; | Дифференцированное практическое задание ПЗ 1.1 (разработано для 1-2 группы обучающихся по В.В.Воронковой) выполняется на зачетном занятии по производственной практике, в производственной мастерской, время 60 мин |
| Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять неисправности. | - обучающийся должен снимать фильтра (воздушный, масляный, топливный); - сделать дефектовку; - правильно производить ремонт (если фильтра обслуживаются) либо заменить, установить в обратной последовательности. - производить слив охлаждающейся жидкости, снять радиатор, промыть радиатор ;составить дефектную ведомость, проверить герметичность соединений патрубков, - собрать правильно в обратной последовательности. - снятие передних фар, промывка, замена лампочек, установка. - снятие задних фар, габаритов, промывка замена лампочек, установка. - проверка электропроводов (замена, сращивание, изоляция) - снятие АКБ, обслуживание(если АКБ обслуживается) зачистка контактов , установка; - проверять уровень жидкостей в двигателе, КПП, гидроусилителе. - снимать свечи зажигания, производить ремонт( зачистку контактов) или замену, устанавливать в обратной последовательности. | Дифференцированное практическое задание ПЗ 1.1 (разработано для 1-2 группы обучающихся по В.В.Воронковой) выполняется на зачетном занятии по производственной практике, в производственной мастерской, время 60 мин |
| Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | - проявление интереса к будущей профессии в процессе учебной деятельности и производственной практики; | Оценка результата тестового задания полученного на дифференцированном зачете (дифференцированное тестовое задание для обучающихся 1-2 группы по В.В.Воронковой разработано в 2-х вариантах) Экспертная оценка выполнения практической работы Оценка в результате наблюдения за действиями обучающегося во время производственной практики |
| Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. | - постановка цели, планирование собственной деятельности; |  |
| Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. | - анализ рабочей ситуации; - осуществление текущего и итогового контроля; - оценка собственной деятельности; |  |
| Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. | - терпимость к другим мнениям и позициям; - оказание помощи участникам команды; - выполнение обязанностей в соответствии с распределением групповой деятельности; |  |
| Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). | - брать на себя ответственность за результат выполнения задания. |  |

Приложение 1.

к адаптированной рабочей программе

учебной (производственной) практики

по профессии 18511 Слесарь по ремонту автомобилей

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ ГРУППЫ № 15

(2019 – 2020 учебный год),

согласно классификации В.В. Воронковой

Согласно рекомендациям психолога, основанных на анализе индивидуальных программ реабилитации в группе обучающихся (группа № 15) (2020 - 2021 учебный год) выделяется 1 и 2 группа согласно классификации В.В. Воронковой. Исходя из этого, обучение предусматривает дифференциацию учебных требований к разным категориям детей по их обучаемости.

| 1 группа | 2 группа |
| --- | --- |

Психолог							…………………. /……………………../

Мастер производственного обучения			Соломачева Т.Ф./……………………../